## Slide 1: Domotica
Intro

## Slide 2: Domotica => smartliving
Domotica +IoT
Connecteer
Automatiseer
Visualiseer

## Slide 3: Wat connecteren?

## Slide 4: 1) arduino als sensornode => prototyping Raspberry pi als IoT Gateway

## Slide 5: 2) Alternatieve sensornodes : KNX Domotica
Weerstation
CO2 meter
Energiemeter
Thermostaat
Bewegingsmelder

## Slide 6: 3) Industriële gegevens => via opc

## Slide 7: Cloud : IoT Hub
Device  Cloud
bi-directioneel

## Slide 8: Frontend

## Slide 9: Evaluatie
Permanante evaluatie + project (1 of 2 studenten)
Basisproject (raspberry pi  IOT gateway)
+ sigfoxnode of loranode
+ sensornode
+ knx

## Slide 10: OPC Foundation

## Slide 11: OPC The industrial interoperability standard
OPC OLE for Process Control (oorspronkelijk enkel op Windows)
OPC Open Productivity and Connectivity
Doel : captatie van industriële gegevens
Set afspraken gebaseerd op bestaande protocollen
Genormeerd protocol voor :
  Connectie tussen PLC en server
  Interface tussen server en HMI/SCADA
Zonder OPC
  Elk hardware system => specifieke driver
  Andere software of os => andere driver
  USB daqboard (2NMCT) => 4-tal dll’s

## Slide 12: OPC The industrial interoperability standard
OPC = Open Productivity and Connectivity
Deze standaard omvat : klassen, interfaces en methodes
Voordeel :
  Snel => 1 driver voor opc
  Server x kan communiceren met client y
  Keuze tussen verschillende fabrikanten

## Slide 13: OPC The industrial interoperability standard

## Slide 14: Hoe werkt OPC?
OPCENUM => Opc discovery service
OPC Server => communication PLC, providing
OPC Client => visualisatie, data opslag,…,using

## Slide 15: Interfaces
Classic (Microsoft => based on COM en DCOM)
  Data Acces (DA) : value, time and quality information
  Alarm & Events (AE) : exchange of alarm and event type
  Historical Data Acces (OPC HDA) : query methods and analytics
Unified Architecture (platform independent service-oriented architecture, sinds 2008)
  SOA (Service-oriented architecture)

## Slide 16: OPC-servers
Verschillende suppliers
Richtprijzen

## Slide 17: Kepserver

## Slide 18: Kepserver : installatie communication drivers

## Slide 19: Kepserver :
Channel : communicatiemiddel (b.v. tcp/IP,USB,…)
Device : hardwarecomponent (PLC)
Tag : adres (in-of uitgang)
Taggroup (optioneel)

## Slide 20: Kepserver => help menu

## Slide 21: OPC Quick client => menu => tools

## Slide 22: Domotica
Azure Service Bus

## Slide 23: Azure Service Bus
Azure Service Bus
  Connecteren van
    Applicaties
    Services
    Devices
    Sensors
    ..
  En dit van op gelijk welke locatie

## Slide 24: Azure Service Bus
Bestaat uit volgende onderdelen:
Queues
Topics
Relays
Notification Hubs
  Push Notification iOS, Android, Windows
Event Hub
IoT Hub (Domotica)

## Slide 25: Azure Service Bus
Power BI
  Big Data van IoT devices weergeven
  Connectie naar Excel
  Connectie naar andere tools
Je kan ook zelf dashboard maken
  Apps
  Web Applications

## Slide 26: Azure Service Bus
IoT Hub

## Slide 27: Azure IoT Hub
Doestellingen
Ontvangen van data vanuit toestellen (deze week)
  Device To Cloud
Commando’s sturen naar toestellen (volgende week)
  Cloud To Device

## Slide 28: Azure IoT Hub
Central punt in de cloud
  Zal communicatie verzorgen tussen toestellen en cloud
  Werkt op basis van berichten (ook betaling is per bericht)
  Veilige communicatie
  Mogelijkheid tot beheren van toesellen
  Kan miljoenen toestellen connecteren
  Basis is Event Hubs

## Slide 29: Azure IoT Hub

## Slide 30: Azure Service Bus
Device To Cloud

## Slide 31: Azure IoT Hub
Resource Group Aanmaken (vb Domotica)

## Slide 32: Azure IoT Hub
Open Resource Group en voeg IoT Hub Toe

## Slide 33: Azure IoT Hub
Kies een unieke naam
Kies de “Free Tier”
Andere opties “default” laten

## Slide 34: Azure IoT Hub
Versturen van berichten vanaf Device naar IoT Hub
  Console Applicatie maken in C#
  Voeg volgende nuget package toe:
    Microsoft.Azure.Device.Client
  Onderstaande code is voldoende om data te sturen naar de IoT hub

## Slide 35: Azure IoT Hub
IoT hub Device explorer
  Registeren van toestellen bij de IoT Hub
  https://github.com/Azure/azure-iot-sdks/blob/master/tools/DeviceExplorer/doc/how_to_use_device_explorer.md

## Slide 36: Azure IoT Hub
Management Tab
  Registreren van devices => create
  DeviceID en Key nodig in console application

## Slide 37: Azure IoT Hub
Controleer
  Devices Connected
  Komen de berichten binnen?

## Slide 38: Streaming Analytics

## Slide 39: Streaming Analytics
Verwerken van data
  Afkomstig van
    IoT Hub
    Event Hub
  Realtime Query uitvoeren op data
    Opslaan op Azure Storage
    Visualiseren in PowerBI
Toevoegen Streaming Analytics Job

## Slide 40: Streaming Analytics
Stap 1: Input bepalen
  Vanwaar de komt de data die we wensen te verwerken
    IoT Hub
    Event Hubs
  Input Alias is belangrijk !!!

## Slide 41: Streaming Analytics
Stap 2: Outputs bepalen
  Naar waar wensen we de data te sturen
  Sink is Power BI
  Output Alias is belangrijk !!!

## Slide 42: Streaming Analytics
Stap 3: Query
  Er zal een query uitgevoerd worden op de binnenkomen de data
  Het resultaat zal naar Power BI verzonden worden
Output Alias
Input Alias
TumblingWindow events van laatste 5 seconden groeperen

## Slide 43: Streaming Analytics
Controleren of data binnenkomt

## Slide 44: Power BI

## Slide 45: Power BI
https://powerbi.microsoft.com/en-us/
Inloggen met Howest Account

## Slide 46: Power BI
Stap 1: Datasets
  Data afkomstig van Streaming Analytics

## Slide 47: Power BI
Stap 2: Kies een grafiek en selecteer de velden
Save (rechts boven)
Kies Pin rechts
Dashboard

## Slide 48: Power BI

## Slide 49: Opdracht : simulator
Lees en gebruik de bijhorende uitleg in de helpfile van de kepserver.Vergeet zeker de “simulator driver help” niet te gebruiken .Vooral het hoofdstukje “simulation functions” zal je interessant vinden. Maak de volgende serverconfiguratie:
  Maak een nieuw channel met uw voornaam_Kanaal als naam. Met dit kanaal willen we de data gaan simuleren. We maken geen verbinding met een PLC.
  Maak een Device met uw voornaam_Device als naam.
  Maak een Tag-Group, met uw voornaam_Groep als naam. Hierin maakt u de volgende tags:
  Maak een Tag met: Mijn_Ramp als naam, er wordt data gegenereerd in de vorm van een zaagtand(ramp). De minimumwaarde is 14, en maximumwaarde is 3500. Elke 200Msecs wordt de waarde 20 eenheden groter. Vergeet niet dat de gesimuleerde waardes enkel gelezen kunnen worden. Met de Quick cliënt kun je het resultaat bewonderen.
  Maak een Tag met: Mijn_Sinus als naam, er wordt data gegenereerd in de vorm van een sinus. Elke 20msecs wordt de waarde van de gegenereerde sinusoïde aangepast. Het minimum is -100, en het maximum is +100. De frequentie is 0,1 Hertz (periode van 10 sec).
  Om te laten zien dat ook tekst kan gegenereerd worden door een opc server, maken we nog een tag die de woordjes “I am the best” laat zien. Elk woord blijft 350msec zichtbaar.
  Sla de serverconfiguratie op.

## Slide 50: Eigen OPC Client => QuickOOPC.net

## Slide 51: Referenties