## Slide 1: Domotica
MQTT

## Slide 2: MQTT

## Slide 3: MQTT
MQTT
  Publishing/Subscribe protocol
  Zeer lightweight (niet veel overhead)
  Binary protocol
  Ideaal voor M2M (machine to machine) communicatie
  Eenvoudig in gebruik
  Open standaard

## Slide 4: MQTT
MQTT Achitectuur
  Decoupled
    Pub/Sub weten niks van elkaars bestaan af
      Geen IP, geen ports, geen locatie, niks..
    Pub/Sub moeten niet op hetzelfde moment actief zijn, kan disconnected werken

## Slide 5: MQTT
Broker staat central
Doet niks anders dan berichten doorsturen en ontvangen
We moeten zelf een VM opzetten met broker
IoT Hub kan ook als MQTT Broker gebruikt worden

## Slide 6: MQTT

## Slide 7: IoT Architectuur
Broker heeft een “Topic” of “Subject”
  “/sensors/lamp
  Zelfde vorm als URL
Sensor/Devices hebben “Subscription” op één of meerde “Topics”

## Slide 8: IoT Architectuur
QoS
  Quality Of Service
  3 Nivea's
    Fire And Forget
    Delivered at least once
    Delivered exactly one

## Slide 9: IoT Architectuur
Level 0: Fire and Forget
  At most once delivery: The sender tries with best effort to send the message and relies on the reliability of TCP. No retransmission takes place.

## Slide 10: IoT Architectuur
    Level 1 Delivered at least once”
  At least once delivery: The receiver will get the message at least once. If the receiver does not acknowledge the message or the acknowledge gets lost on the way, it will be resent until the sender gets an acknowledgement. Duplicate messages can occur.

## Slide 11: IoT Architectuur
    Level 2 Delivered exactly one
      Exactly once delivery: The protocol makes sure that the message will arrive exactly once at the receiver. This increases communication overhead but is the best option when neither loss nor duplication of messages are acceptable.

## Slide 12: IoT Architectuur
Persistance
  Alleen het laatste bericht zal opgeslagen worden in de broker
  Wanneer er een nieuw client een subscription maakt zal deze het bericht ontvangen
Security
  Broker kan login/pas vragen
  TCP encrypteren via SSL/TLS

## Slide 13: IoT Architectuur
We kunnen MQTT direct via internet aanspreken indien nodig
Niet altijd de beste manier
  Zeker als er geen HTTPS beschikbaar is op toestel
    Arduino, Netduino, … te weinig krachtig voor HTTPS
  Raspberry Pi wel krachtig genoeg

## Slide 14: IoT Architectuur
Wanneer Aggregator gebruiken ?
  Geen HTTPS
  Sensors communiceren via
    Bluethooth
    ZigBee
    …
  Eerste filtering van data op Aggregator is mogelijk
  We noemen dit ook “Fog Computing”

## Slide 15: IoT Architectuur
Aggregator
  PC, Box PC, of Industrial PC ?
  Raspberry Pi
  Intel Edison
  Intel Gallileo

## Slide 16: Programming MQTT

## Slide 17: MQTT
We moeten zelf broker opzetten
  Mosquitto
    http://mosquitto.org/
  HiveMQ
    http://www.hivemq.com/
  RabitMQ
    http://www.rabbitmq.com/

## Slide 18: MQTT
MQTT Broker
  Windows
  Linux
  Je kan lokaal op je PC testen (niet getest)
  In realiteit
      Server binnen netwerk (voor deze les)
    Virtual Machine (Azure, Amazon, Google)
    Soms op Pi, Pi2 de broker plaatsen (M2M)
    IoT Hub MQTT

## Slide 19: MQTT
Programmeren via bibliotheek
  .NET
  WinRT
  Python (Pi)
  Sketch (Arduino)
  iOS
  Android
  …

## Slide 20: MQTT
 MQTT Library for .NET

## Slide 21: MQTT
Hive MQ
  http://www.hivemq.com/downloads/

## Slide 22: Opdracht

## Slide 23: Industriële gegevens
De PLC (programmable logic controller) is een microcontroller die diverse in-en uitgangen aanstuurt.
Robuust, inbouwbaar, bestand tegen trillingen en storingen.
Programmeren via specifieke software

## Slide 24: Data uitwisselen via OPC
Via een datablock kan je bepaalde registers kopiëren.
Na compileren van software krijg je dan adressen te zien.
Verschillende programmeertalen
Ladder diagram kan je lezen als een elektrisch netwerk

## Slide 25: PLC 3
Lamp => DB1.DBX4.0
Lichtsensor =>
DB1.DBD0

## Slide 26: PLC 8
Lamp => DB1.DBX0.0
Lichtsensor =>
DB1.DBD6
Temperatuursensor=>
DB1.DBD2

## Slide 27: Analoge ingangen?

## Slide 28: Aansluitschema (ter info)

## Slide 29: Opdracht
Lokaal
Interne Server + MQTT Broker
Laptop Student
Toepassing aansturen
WPF/ASP.NET

## Slide 30: Opdracht
Hive MQ installeren op VM + Java Runtime (http://www.hivemq.com/downloads)
Web/WPF Applicatie ontwikkelen die volgende zaken kan doen:
  Licht uitschakelen via bericht naar MQTT Topic
  Licht inschakelen via bericht naar MQTT Topic
Console Applicatie ontwikkelen die
  Berichten zal ontvangen van de MQTT Broker
  Aansturen van PLC op basis van bericht
  Deze applicatie moet finaal werken op dezelfde server als de MQTT Broker